## Slide 1: Maantietoimitus
Kohde
Kuka
Mistä
Päivämäärä

## Slide 2: Maantietoimitus
Esityksen sisältö:
Milloin maantietoimitus on tarpeen ja mitä siinä tehdään?
Mitkä ovat eri viranomaisten roolit?
Mikä on lunastustoimikunta, entä ketkä ovat hankkeen asianosaisia?
Mihin maantietoimitus perustuu?
Miten maantietoimitus etenee?

## Slide 3: Milloin maantietoimitus on tarpeen ja mitä siinä tehdään?
Maantietoimitus on tarpeen esimerkiksi, kun
  Rakennetaan uusi maantie
  Levennetään entistä maantietä
  Rakennetaan kevyen liikenteen väylä maantien viereen
Maantietoimituksessa
Vahvistetaan lunastuksen kohde tiesuunnitelmaan perustuen
Määrätään korvaukset lunastetusta omaisuudesta
Tehdään tarpeelliset tilusvaihdot ja yksityisteiden järjestelyt

## Slide 4: Mitkä ovat eri viranomaisten roolit?
Väylävirasto tienpitäjänä
Vastaa maantieverkon omistajan tehtävistä
Voi ottaa vastattavakseen tiesuunnitelmien laatimisen merkittävissä hankkeissa
Vastaa merkittävien hankkeiden rakentamisesta
Elinvoimakeskus (aik. ELY-keskus) tienpitäjän edustajana
Vastaa alueensa tienpidosta Väyläviraston ohjauksen mukaisesti
Vastaa tiesuunnitelman laatimisesta ja rakennuttamisesta
Hakee maantietoimitusta ja käyttää tienpitäjän puhevaltaa toimituksessa
Maanmittauslaitos puolueettomana toimijana
Vastaa maantietoimituksen käsittelystä ja siellä tehtävistä päätöksistä
Rekisteröi toimituksen kiinteistörekisteriin

## Slide 5: Mikä on lunastustoimikunta, entä ketkä ovat hankkeen asianosaisia?
Lunastustoimikunta
Lunastustoimikunta: Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä
Lunastustoimikunta suorittaa toimituksen ja päättää asioista (mm. korvauksista) toimituskokouksissa
    Ennen päätöksiä kuullaan asianosaisia
Asianosaiset
Tienpitäjä
    Vastaa rakennushankkeen toteutuksesta (Elinvoimakeskus tai Väylävirasto)
    Vastaa sopimusneuvotteluista (Elinvoimakeskus)
    Maksaa korvaukset ja toimituskustannukset (Elinvoimakeskus/KEHA-keskus)
Maanomistajat (joita lunastus koskee)
Mahdollisesti rasite-, vuokra- ym. erityisten oikeuksien haltijat, naapurit jne.

## Slide 6: Mihin maantietoimitus perustuu?
Maantietoimitus perustuu tiesuunnitelmaan
Elinvoimakeskus tai Väylävirasto vastaa tiesuunnitelman laatimisesta. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) hyväksyy tiesuunnitelman.
Tiesuunnitelman sisältö:
  Maantien sijainti
  Suoja- ja näkemäalueet sekä tietä varten tarvittavat laskuojat
  Liittymäjärjestelyt
  Lakkaavat maantiealueet
  Rakentamisen aikaiset maa-aineksen ottopaikat ja läjitysalueet
Maantietoimituksen aloittaminen ja tiealueen haltuunotto ei edellytä tiesuunnitelman lainvoimaisuutta
Vähäisissä hankkeissa tiesuunnitelmaa ei tarvita, jos kiinteistön omistaja antaa lisäalueen ottamiseen kirjallisen suostumuksensa

## Slide 7
Tiehankkeeseen voi liittyä useita maantietoimituksia
Ensimmäinen maantietoimitus
Myönnetään tienpitäjälle oikeus tiealueella olevan omaisuuden haltuunottoon
Määrätään korvaus lunastettavasta omaisuudesta
Toinen maantietoimitus (tien rakentamisen ja käyttöönoton jälkeen)
Tarkastetaan lopulliset tiealueen rajat ja tarvittaessa täydennetään maastotöitä
Käsitellään edellisen toimituksen jälkeen ilmenneet korvausasiat, kuten korvaukset erilaisista haitoista ja vahingoista
Tehdään tarvittaessa tilus- ja yksityistiejärjestelyt (yksityistiejärjestelyt voidaan käsitellä myös erillisessä toimituksessa)
Maantietoimituksen eteneminen
Ota tämä dia pois tarvittaessa.
POISTA TÄMÄ LAATIKKO ESITYKSESTÄ!

## Slide 8: Maantietoimituksen eteneminen
Alkukokous
Maastomittaukset, mahdollinen ennakkohaltuunotto
Jatkokokous/kset (tarpeen mukaan)
Vaatimukset, vastine, arviolausunnot, katselmus
Loppukokous
Korvausten suorittaminen, haltuunotto, muutoksenhakumahdollisuus
Räätälöi sopivaksi ko. toimitukseen.
POISTA TÄMÄ LAATIKKO ESITYKSESTÄ!
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 9
Alkukokous
Käydään läpi maantietoimitusta koskevat yleiset asiat:
    Toimituksen kulku pääpiirteissään
    Korvausmenettely ja sovellettava lainsäädäntö
      Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
      Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
Tienpitäjä esittelee maantien rakentamishanketta ja sen aikataulua
Tehdään haltuunottokatselmus ja annetaan määräaika ennakko- tai lopullisille korvausvaatimuksille
Käydään läpi puuston käsittelyn eri vaihtoehtoja (yhteismyynti, puut jäävät maanomistajalle tai puut lunastetaan), ja annetaan määräaika vaihtoehdon valinnalle
Sovitaan tarvittavien maastokatselmusten suorittamisesta
Maantietoimituksen eteneminen
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous
Diat on tehty kolmen kokouksen periaatteella. Muokkaa dioja tai selosta kokouksessa tarvittaessa, jos kokouksia on vähemmän tai enemmän.
POISTA TÄMÄ LAATIKKO ESITYKSESTÄ!

## Slide 10: Maantietoimituksen eteneminen
Ennakkohaltuunotto
Haltuunotto on toimituksen vaihe, jonka päätteeksi annetaan päätös:
    Haltuunotettavasta alueesta ja sillä olevasta omaisuudesta
    Haltuunottoajankohdasta
    Ennakkokorvauksista, jos niitä on vaadittu
Haltuunottokatselmus ja -luettelo
Ennakkokorvauksen suuruus on likimäärin ¾ lopullisesta korvauksesta
Tienpitäjä saa oikeuden ottaa alueen haltuunsa, kun haltuunottokatselmus on julistettu päättyneeksi ja mahdolliset ennakkokorvaukset maksettu
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 11: Maantietoimituksen eteneminen
Rakennustyöt
Tienpitäjä rakennuttaa maantien tiesuunnitelman mukaisesti
Rakentamisvaiheessa voidaan sopia eri asioista
  Vähäisistä muutoksista tiesuunnitelmaan
  Yksityisteiden käytöstä rakentamisen aikana
  Aiheutuvien vahinkojen korjaamisesta ja korvaamisesta
Jos sopimukseen ei päästä, lunastustoimikunta ratkaisee erimielisyydet toimitusta jatkettaessa
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 12: Maantietoimituksen eteneminen
Rakentamistyöstä aiheutuvat vahingot
Rakentamisesta aiheutuvat työnaikaiset vahingot korjaa tai korvaa urakoitsija
Mikäli vahinkoja jää korjaamatta tai niistä ei päästä sopimukseen, vaatimukset tulee viime kädessä esittää lunastustoimituksessa
Lunastustoimikunta määrää vahingoista rahakorvauksen
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 13: Maantietoimituksen eteneminen
Maastotyöt
Lunastettava ja haltuunotettava alue merkitään maastoon tarpeellisilta osin
  Mahdolliset töiden alle jäävät rajapyykit mitataan
  Omistusoikeudella lunastettavan alueen rajat merkitään maastoon rajamerkeillä
  Kadonneiden rajamerkkien osalta suoritetaan rajankäynnit
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 14: Maantietoimituksen eteneminen
Toimituskartta
Maastotöiden perusteella laaditaan toimituskartta, josta ilmenee mm.:
  Lopullinen tiealue
  Tien suoja- ja näkemäalueet
  Käyttöoikeudet yksityisteihin, laskuojiin ym.
  Rajankäynnit ja tilusjärjestelyt
  Lakanneet maantiealueet
Toimituskartta on pohjana määrättäville korvauksille yhdessä haltuunottotietojen kanssa
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 15: Maantietoimituksen eteneminen
Jatkokokous
Maantien rakentamisen jälkeen pidetään yleensä jatkokokous, jossa:
  Esitellään toimituskartta ja pinta-alaselitelmät
  Annetaan määräaika lopullisten korvausvaatimusten ja tienpitäjän vastineen jättämiseksi
  Sovitaan tarvittaessa maastokatselmuksen ajankohta
Joskus em. kokous voidaan korvata kirjelmällä, jossa annetaan määräaika vaatimuksille ja määrätään katselmusajankohta
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 16: Maantietoimituksen eteneminen
Korvausperiaatteet
Menetysten korvaamisessa lähtökohtana on täyden korvauksen periaate, jolla tarkoitetaan, ettei lunastus muuta kenenkään varallisuusasemaa
Korvaus perustuu kohteen markkina-arvoon
    Markkina-arvo määritetään sellaisella luotettavalla menetelmällä, joka johtaa omaisuuden korkeimpaan arvoon
    Korvaus voi perustua kohteen markkinoilta saatavan arvon sijaan esim. kohteesta saatavaan tuottoon tai siihen uponneisiin kustannuksiin
Lunastuksen kohteena oleville kiinteistöille korvaukset määrätään viran puolesta, muille vain vaadittaessa
    Asianosaisen on kuitenkin hyvä esittää näkemyksensä aiheutuneista haitoista ja vahingoista, sillä lunastustoimikunta ei voi aina havaita kaikkia aiheutuneita menetyksiä
Asianosaiset voivat halutessaan myös sopia korvauksista tienpitäjän kanssa
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 17: Maantietoimituksen eteneminen
Lunastuskorvaus
Lunastuskorvaus muodostuu kohteen-, haitan ja vahingonkorvauksesta
    Kohteenkorvausta määrätään lunastettavasta omaisuudesta
    Haitankorvausta voidaan määrätä mm. meluhaitasta, viljelylle aiheutuvista haitoista pellolla taikka maisemamuutoksesta aiheutuneesta kiinteistön arvon alentumisesta
    Jos jäljelle jäävälle kiinteistölle aiheutuva haitta on huomattava, lunastus voidaan laajentaa koskemaan myös tätä aluetta, jos maanomistaja tai lunastaja sitä pyytää
    Haittoja voidaan poistaa tai vähentää myös tilusjärjestelyllä
    Vahingonkorvausta voidaan määrätä mm. sadonmenetyksestä, lunastukseen liittyvän hankkeen takia vahingoittuneesta kaivosta, salaojista
Lunastustoimikunnan määräämiin kohteen- ja haitankorvauksiin lisätään 25 %:n korotus, jolla varmistetaan täyden korvauksen toteutuminen
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 18: Lunastustoimituksen eteneminen
Korvauksista sopiminen
Lunastaja ja asianosainen voivat vapaasti sopia korvauksista
  Vastuu sopimuksen oikeudenmukaisuudesta on sopijoilla
  Lunastustoimikunta valvoo ainoastaan, ettei kiinnityksenhaltijan oikeutta loukata
Sovittuihin korvauksiin ei lisätä 25 %:n korotusta, ellei siitä ole mainintaa sopimuksessa
Sopimusmuoto
  Osapuolten yhdessä laatima sopimus
  Vastapuoli hyväksyy toisen vaatimuksen tai tarjouksen
  Suullisesti toimituskokouksessa
  Kirjallisesti toimituskokouksen ulkopuolella
  Huom! Lunastajan tai maanomistajan yksipuolinen ilmoitus ei ole sopimus
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 19: Maantietoimituksen eteneminen
Oikeudenvalvonta
Asianosaiselle voidaan korvata välttämättömät kustannukset, jotka hänelle ovat aiheutuneet hänen oikeutensa valvomisesta maantietoimituksessa
Kustannusten määrää arvioitaessa on otettava huomioon ansion menetys, matkakustannukset sekä tarvittavien selvitysten laatu ja laajuus samoin kuin asiamiehen käyttämisen tarve
Korvataan vain vaadittaessa
Kaikista kustannuksista on esitettävä luotettava selvitys viimeistään toimituksen loppukokouksessa
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 20: Maantietoimituksen eteneminen
Korvausten määrääminen
Korvaukset voivat olla vain rahakorvauksia; eivät esimerkiksi työsuoritteita
Korvaukset ovat kertakorvauksia
Korvaukset määrätään toimituksen lopettamisen tai ennakkohaltuunoton aikaisessa hintatasossa
    Jos yleinen hintataso ennakkohaltuunoton jälkeen nousee, maksamatta olevaa korvausta korotetaan kohonneen hintatason verran (ns. indeksikorotus)
Jos toimituksessa on tehty ennakkohaltuunotto, korvauksille maksetaan 6 %:n vuotuinen korko haltuunotosta lukien (pois lukien oikeudenvalvontakorvaukset)
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 21: Maantietoimituksen eteneminen
Korvausten maksaminen
Lunastajan on maksettava korvaukset 3 kuukauden kuluessa toimituksen päättymisajankohdasta
    Jos maanomistaja valittaa tehdystä korvauspäätöksestä, korvaukset maksetaan siitä huolimatta toimituksessa määrätyn suuruisena
    Jos lunastaja valittaa korvauksista, se voi tallettaa riidanalaisen korvauksen osan
Korvaukset maksetaan sille, jolle lunastettava omaisuus tai korvauksen kohde kuuluu korvauksen määräämisen ajankohtana, jollei toimituksessa esitetystä selvityksestä muuta johdu (huomioitava omistajanvaihdostilanteissa)
Korvaus voidaan määrätä talletettavaksi, jos korvauksen saajasta on epäselvyyttä tai koko kiinteistö lunastetaan taikka tallettaminen on tarpeen kiinteistöön kohdistuvan panttioikeuden haltijan oikeuden turvaamiseksi
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 22: Maantietoimituksen eteneminen
Korvausten verotus
Korvaukset ja korko ovat veronalaista tuloa
  Saajan ilmoitettava oma-aloitteisesti verottajalle
Korvausta verotetaan tyypillisesti luovutusvoittona tai maa-/metsätaloustulona
Kohteenkorvauksiin ja yleensä myös haitankorvauksiin sovelletaan säännöstä luovutusvoiton osittaisesta verovapaudesta → hankintameno-olettama 80 %
  Poistetusta pihakasvillisuudesta tai –rakenteista maksetut korvaukset ovat kuitenkin verovapaita
Veronalaisen tulon sijaan saadut vahingonkorvaukset ovat veronalaista tuloa
  Esimerkiksi korvaus sadon menetyksestä on maatalouden tuloa
Tarvittaessa lisätietoja antaa Verohallinto
  www.vero.fi / Syventävät vero-ohjeet / Maanmittaustoimitusten verovaikutuksia
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 23: Maantietoimituksen eteneminen
Loppukokous
Korvausvaatimusten, tienpitäjän vastineen ja maastohavaintojen perusteella lunastustoimikunta laatii lopulliset korvauspäätökset
Loppukokouksessa annetaan lunastuspäätös:
  Määritellään lunastettava omaisuus
  Määrätään lopulliset korvaukset
  Päätetään korvausten maksamisesta
Toimituksessa tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta 30 päivän kuluessa toimituksen päättymisestä. Muutoksenhakuohje lähetetään asianosaisille toimitusasiakirjojen liitteenä.
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 24: Maantietoimituksen eteneminen
Toimituksen päättyminen
Toimitus päättyy viimeistään 14 päivän kuluttua loppukokouksesta. Toimitusasiakirjat ovat saatavilla toimituksen päätyttyä.
  Kun toimitus on vireillä, sen perustiedot, vaiheet ja asiakirjat löytyvät Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelusta https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/asiointipalvelu-henkiloasiakkaille
Päätösten lainvoimaisuuden jälkeen:
  Toimituksesta tehdään merkinnät kiinteistörekisteriin
  Lunastetut alueet vähennetään kiinteistöjen pinta-aloista
Alkukokous > Ennakkohaltuunotto > Rakennustyöt > Maastotyöt > Jatkokokous > Korvausasiat > Loppukokous

## Slide 25: Tunnemme Maan – turvaamme tulevaisuutta